## Slide 1
基于MicroBlaze的
嵌入式计算器显屏实现
小组成员：张禹阳 杨博文
2025.05.27

## Slide 2
项目概述
系统架构图
核心算法设计
关键问题克服与总结
CONTENTS
1
2
3
4
2
Notes: 我将围绕项目的背景挑战,项目概述,项目创新点以及项目成果四个方面介绍我们的项目

## Slide 3: 项目概述
Project Overview
/01
Notes: 首先是项目的背景

## Slide 4
核心功能
实时数学表达式回显、解析与计算，支持：
四则运算
括号
负数
小数
功能展示

## Slide 5: 系统架构
System Structure
/02
Notes: 首先是项目的背景

## Slide 6
硬件平台
Nexys 4DDR + MicroBlaze
添加 AXI_UART_3 与串口屏进行通信
分配引脚到RX & TX寄存器
添加 AXI_UART_3 中断作为 AXI_INTC_0 中断源

## Slide 7
软件流程
点击串口屏产生中断
设置expr_ready

## Slide 8: 核心功能设计
Design of Core Features
/03
Notes: 首先是项目的背景

## Slide 9
硬件交互实现
串口屏文本控件显示计算器的基本输入端：
数字
符号
点击事件向PC端发送按键对应的ASCII码值
接收后通过uart通信实时回显
计算完成后将结果回显

## Slide 10
计算算法解析
串口输入
表达式缓存
解析计算
返回结果
结果回显

## Slide 11: 关键问题克服与总结
Solutions of Problems and Summary
/04
Notes: 首先是项目的背景

## Slide 12
自定义uart通信
Solution:
利用Pmod端口自定义与串口屏进行数据交互

## Slide 13
无法使用snprintf()进行回显
snprintf()依赖C标准库，导致代码体积变大
Solution:
在Block Design中的Address Editor修改local memory的address range

## Slide 14
回显卡顿延迟
轮询方式读取串口数据（即不断 while 等待接收），导致 CPU 一直忙等，影响回显的实时性和系统响应
Solution:
使用uart的接收中断处理输入
主循环处理表达式计算和回显

## Slide 15
感谢倾听
欢迎指正
Notes: 以上是我们大创项目的介绍, 欢迎各位评委老师提问，也欢迎各位评委老师提出建议。